## Slide 1
組員 : 古若喬 / 陳品修 / 謝慈芯
解決營造業人力不足問題
機械手臂的應用
2021/11/17

## Slide 2
1
背景
營建業缺工問題 / 連帶影響
2
目的
主要問題 / 解決方法
3
應用情境
情境一 : 語音 / 情境二 : 手勢
4
目 錄
CONTENTS
追加訓練
Google Colab / Kaggle
未來發展
應用想像
5
成果結語
影片成果 / 未來展望
6

## Slide 3
背景
營建業缺工問題 / 連帶影響
01

## Slide 4
營建業缺工問題
根據營建署發布，營造業勞工缺工總人數已達4萬8,809人
又以鋼筋工、模板工、水泥工、電焊工等基層勞工的缺口最大。
市場需求暴增、移工進不來、人工成本上升都是隱憂。
台灣工地出現人力斷層。一些像是搬磚塊、綁鋼筋、釘模板的粗重工作根本找不到新人投入。
那是辛苦又危險的工作，現在都只剩6、70歲的老師傅在做。
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 5
連帶影響
營造業者無法找到足夠的工人
營造業面臨合約逾期罰款壓力
工程進度落後
營造廠因人力不足不接案
基層營造工人的流動率高
導致建案無法推出/公共工程流標
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 6
目的
主要問題 / 解決方法
02

## Slide 7
目的
主要問題 :
1. 解決台灣營造業勞工嚴重不足
2. 解決許多粗工（例如：釘模板、切割模板、綁鋼筋等等）勞工不願意做的問題
解決方式 :
1. 使用機械手臂來代替人力，透過對機械手臂的控制與設計其運作腳本取代大量人力工作。
2. 且利用機械手臂可以抬起較重物件的優勢來解決粗工無人力的情況。
Ch2 目的
Ch1 背景
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 8
應用情境
情境一 : 語音 / 情境二 : 手勢
03

## Slide 9
情境一、材料批發工廠環境 :
  機械手臂搬貨系統 --- 語音辨識
由於工廠搬運過程中手需要做其他作業，手部行動較不便，因此這種情況可以用語音指示機
械手臂搬運建材，做兩點間 的來回搬運。
情境二、工地現場環境 :
  機械手臂建構系統 --- 手勢辨識
相對吵雜的工地現場環境由於無法良好的收音，因此這種情況可以用手勢辨識執行寫好的腳 本，例如堆疊磚塊的路徑。
應用情境
Ch3 應用情境
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 10
情境一 、工廠搬貨情境示意圖
Ch3 應用情境
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 11
情境一 、工廠搬貨情境
語音命令 | 命令目的
移動至材料點 | 機械手臂移動至搬移材料的起始位置
移動至目的點 | 機械手臂移動至堆放材料的目的位置
開始操作 | 啟動機械手臂(servo on)
結束操作 | 關閉機械手臂(servo off)
下降 | 將機械手臂下降至材料位置
夾取 | 闔上機械手臂夾子
鬆開 | 打開機械手臂夾子
確認 | 確定執行語音指令
暫停 | 暫停當前指令動作
取消 | 取消當前語音指令並重新辨識
機械手臂之設計：
  目的：於工廠中需要的是將材料從A地搬移至B地。
  因此設計利用語音輸入運動控制命令，且著重在
  “點對點”的機械運動控制函式。
  語音命令：如右圖
  情況模擬：假設現在有一個運作情境是需將材料從A地 (x=10,y=10,z=0) 搬移至B地 (x=20,y=20,z=0)。
  操作流程：1. 於使用者介面手動輸入材料點與目的點位置
  ， 並點選servo on等初始化指令。
  2. 等機械設備準備就緒後用麥克風依據以下順
  序輸入：
“移動至材料點” “下降” “暫停” -
“鬆開”- “夾取” “移動至目的點” –
“下降”- “暫停” “鬆開”
Ch3 應用情境
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 12
情境二 、工地現場建構情境示意圖
Ch3 應用情境
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 13
情境一 、工地現場建構情境
手勢命令 | 命令目的
移動至材料點 | 機械手臂移動至搬移材料的起始位置
移動至目的點 | 機械手臂移動至堆放材料的目的位置
開始操作 | 啟動機械手臂(servo on)
結束操作 | 關閉機械手臂(servo off)
下降 | 將機械手臂下降至材料位置
夾取 | 闔上機械手臂夾子
鬆開 | 打開機械手臂夾子
確認 | 確定執行語音指令
暫停 | 暫停當前指令動作
取消 | 取消當前語音指令並重新辨識
機械手臂之設計：
  目的：於工地中由於環境較為吵雜，為避免收音之效果會
  不佳，本企劃之設計是利用手勢輸入運動控制命令
  ，且著重在“點對點”的機械運動控制函式。
  手勢命令：如右圖
  情況模擬：假設現在有一個運作情境是需將材料從A地 (x=10,y=10,z=0) 搬移至B地 (x=20,y=20,z=0)。
  操作流程：1. 於使用者介面手動輸入材料點與目的點位置
  ， 並點選servo on等初始化指令。
  2. 等機械設備準備就緒後於攝影機前依據以下順
  序輸入：
“ ” “ ” “ ” “ ”
“ ” “ ” “ ” “ ” “ ”
Ch3 應用情境
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 14
未來發展
應用想像
04

## Slide 15
未來發展想像
營建數位化 --- 走出傳統建築思維
    讓營建可以更數位化發展，減少人力本支出。
營建精緻化 --- 蓋房更精準有智慧
        透過機械手臂使營建更精確，也可以提升建築品質與穩固性。
營建智慧化 --- 視覺/聽覺感測
        持續發展語音與手勢辨識，讓營建系統可以更加智慧化，具有視覺與聽覺的感測。
Ch4 未來發展
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch5 追加訓練
Ch6 成果結語

## Slide 16
追加訓練
Google Colab / Kaggle
05

## Slide 17
Google Colab
透過瀏覽器執行。Colab提供可執行python檔(.py)以及jupyter notebook(.ipynb檔)之環境，讓使用者可省去安裝大量函式庫之步驟，並體驗日前最為熱門的深度學習與人工智慧等多種Python函式庫。
Colab本身也提供多種圖像dataset，以及多種機器訓練的範例程式碼以供測試與參考。
可與Google Drive連結，直接存取/修改Google Drive裡的檔案。
提供免費GPU使用
優點:
執行時需保持瀏覽器窗口開啟，且須定期確認是否還留在線上
免費GPU效能並不算相當好
GPU有「限量」，其上限不明。當Google認為你使用過量GPU時，會暫時限制該帳號無法使用GPU，且解除時間同樣不明(根據搜尋結果，少則半天，長則一個星期皆有可能)
缺點:
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 18
Kaggle
與Colab相同，提供可執行python檔案之環境，讓使用者可不必安裝大量資料庫便能執行訓練。
Kaggle原為競技用網站，其所提供之dataset，數量與種類皆遠大於Colab，擴充資料庫時相當方便。
同樣提供免費GPU，一個帳號限額為39小時(開啟GPU後開始計算)，每個禮拜補充30小時。
可不必一直開著視窗，確認程式在執行後便能關閉網站，之後在上去確認結果就好。
優點:
不像Colab可與Drive連動，Kaggle僅能透過上傳之方式更新資料集，若是有檔案需要修改，則只能於本地端修改完之後再次上傳。
缺點:
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 19
Colab訓練yolo模型-1
登錄Google Drive，取得image，xml與py檔
準備對應環境
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 20
Colab訓練yolo模型-2
修改train_add_plot.py檔案中對應的file path
直接執行train_add_plot.py
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 21
Colab訓練yolo模型-結果
執行前訓練(凍結訓練)時，1個epoch所需時間大約12分鐘，並於19個epoch提前結束訓練
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 22
Colab訓練yolo模型-結果2
執行後訓練時，1個epoch所需時間大約15~20分鐘。
於32個epoch開始移至Kaggle進行訓練
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 23
Kaggle訓練yolo模型-1
準備對應環境
Kaggle預設之GPU驅動版本為Cuda 11.0.0，需安裝Cuda 10.0.0以供tensorflow-gpu 1.13.2使用
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 24
Kaggle訓練yolo模型-2
先上傳image，xml以及train.txt檔，取得dataset的filepath
於本地端更新train_add_plot.py檔並上傳
於Kaggle上執行train_add_plot.py檔
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 25
Kaggle訓練yolo模型-結果
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 26
Kaggle訓練yolo模型-結果2
後訓練部分，一個epoch約7分鐘上下，20個epoch約花了3個小時執行(含環境安裝)
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 27
Kaggle訓練yolo模型-結果3
Output可下載
Ch5 追加訓練
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch6 成果結語

## Slide 28
成果結語
影片成果 / 未來展望
06

## Slide 29
執行成果
開啟並 run yolo.py (先) 和 video.py (後)
Ch6 成果結語
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練

## Slide 30
辨識成果
執行 video.py 跑出 demo 影片
Ch6 成果結語
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練

## Slide 31
結語
前半使用 Colab，須維持網頁開啟，導致筆電執行受到些許影響。後半移至 Kaggle 訓練解決該問題。
因為並非一次執行到底，因此無法透過 history 參數畫圖，且 plt.plot 在 log 結果中無法顯示。若從頭使用 Kaggle 訓練一次，並將 plot 改成 saveimg，應能解決該問題，獲得 acc 與 loss 之圖片。
Colab 與 Kaggle 之環境版本皆比 yolo 訓練所需的版本新，因此會出現 function 參數不一致導致 error 之問題，需加上安裝對應版本之指令，將 tensorflow 與 keras 降級後才能執行。
Colab 之 GPU 限量不明確，曾有兩個帳號都被限制無法使用 GPU 的情況。
未來展望
可以再新增資料集
  1. 手勢資料集太單純，辨識結果有限也不夠準確，需要在白色背景以及某種角度手勢才會辨識出來。
  2. 目前模型是訓練的手勢資料不夠充足，未來也可以把更多不同人的手勢也加入，使訓練更準確。
Ch6 成果結語
Ch1 背景
Ch2 目的
Ch3 應用情境
Ch4 未來發展
Ch5 追加訓練

## Slide 32
組員 : 古若喬 / 陳品修 / 謝慈芯
感謝聆聽
THANKS FOR LISTENING
2021/11/17